## Slide 1: Linux Networking Evolution
Linux v3.0 から 7.x まで — 15 年間でカーネルネットワークは何が変わったか
2026 年 10 月 · 調査基準日 2026-10-02 / 構成 r55
Notes: wired / host networking を中心に扱う。RDMA、Wi-Fi 全般、QUIC は対象外。SECURITY は kTLS / XFRM / WireGuard / TCP-AO のように networking architecture と交差する範囲のみ。

## Slide 2: 本講演の構成
Agenda
Part I
中心命題
複数の execution / memory-ownership model の共存と explicit contracts
Part II
4 つの architecture era
外部の圧力に対して何を解こうとしたか
Part III
長期 lineage
PERFORMANCE / PROGRAMMABILITY / MEMORY / CONTROL PLANE + cross-cutting domain
Part IV
Driver framework
driver-local convention が共通 contract へ移った経緯
Part V
Observability
複雑化した path を説明可能にする evidence layer
Synthesis
まとめと未完の仕事
接続点の整理と contract がまだ届いていない箇所
対象範囲: wired / host networking。RDMA・Wi-Fi 全般・QUIC・security protocol の網羅的な歴史は扱わない。

## Slide 3: Part I — 中心命題
Linux networking は何が変わったのか
「高速化」でも「skb path の置き換え」でもない

## Slide 4: skb path は残り、複数の execution / memory model が共存する
Part I — 中心命題
2011 年頃 (v3.0)
NIC RX queue
system RAM 上の page / skb
NAPI → kernel network stack
RX queue と system RAM / skb / stack の対応を暗黙に想定しやすかった
2026 年
RX queue
kernel stack / skb
XDP → AF_XDP / redirect
io_uring ZCRX
device-memory backed receive
leased queue → virtual / delegated consumer
同じ「RX queue」が、通常 stack / XDP / io_uring / device memory / virtual device への入口になり得る
Takeaway queue identity・memory provider・consumer・lifetime・synchronization を明示し、複数モデルを同じ device 上で選択・共存できるようにしたことが中心命題
Notes: 重要なのは旧 path が消えたことではない。CPU が system RAM 上の skb を処理するモデルは今も広く維持されている。

## Slide 5: 変化は 6 つの軸で並行して進んだ
Part I — 6 軸
PERFORMANCE
queueing / pacing / aggregation / zero-copy
implicit queueing → explicit accounting / multi-layer scheduling / larger processing units
PROGRAMMABILITY
BPF / XDP / socket / protocol / qdisc extension points
fixed path → verified extension points → reusable programmable infrastructure
MEMORY
page_pool / netmem / memory providers / device memory
driver-local page handling → common lifetime / provider / assignment model
CONTROL PLANE
Netlink object model / YNL / RTNL scope reduction
embedded / global state → reusable objects / schema / narrower lock scope
OBSERVABILITY
typed tracing / drop reason / queue-NAPI-memory identity
opaque outcome → typed reason / identity / correlation
DRIVER FRAMEWORK
switchdev / devlink / phylink / DIM / common driver contracts
driver-local convention → reusable kernel framework / device-wide object
TRANSPORT / VIRTUAL-OVERLAY / SECURITY は 7 番目以降の軸ではなく、複数の軸を横断する cross-cutting domain

## Slide 6: 共存を可能にした mechanism: explicit contracts
Part I — contract
object
再利用可能な named object
accounting
queued / completed bytes 等の計量
API
verified / schema-driven interface
assignment
queue・memory を誰が使うか
lifetime
allocation / recycle / release
synchronization
lock scope・HW state 同期
Milestone | 以前の状態 | 主に明示化したもの | Contract form | Era
DQL/BQL | driver-local TX ring tuning | queued / completed byte accounting | accounting | 1
bpf() / maps / verifier | fixed kernel behavior | verified program + map interface | API | 1
switchdev / devlink | vendor-local forwarding / device state | forwarding / device / resource objects | object | 2
page_pool | driver-local page recycle | allocation / recycle / DMA lifetime | lifetime | 2
AF_XDP | kernel-centric queue / buffer | queue / UMEM binding | assignment + lifetime | 2
nexthop objects | route に埋め込まれた nexthop | reusable nexthop object / group | object | 3
YNL | handwritten Netlink family | machine-readable Netlink schema | API | 4
Device Memory TCP | payload は system RAM 前提 | non-system-RAM memory in networking path | assignment + lifetime | 4
per-netns RTNL | global RTNL scope | namespace-scoped synchronization | synchronization | 4
RX HW queue leasing | HW queue は physical netdev に固定 | hardware queue assignment / leasing | assignment | 4
Notes: Era 1 は accounting / API の基礎、Era 2–3 は reusable object / programmability、Era 4 は assignment / lifetime / synchronization の明示化が目立つ。各 Era は重なりを許し、厳密な periodization ではない。

## Slide 7: Snapshot: v3.0 / v5.0 / 2026
Part I — 中間観測点
観点 | v3.0 前後 | v5.0 前後 (中間観測点) | 2026
PERFORMANCE | driver-local tuning が大きい | BQL / TSQ / fq / pacing が定着 | multi-layer control + cake_mq / scalable TX
PROGRAMMABILITY | classic BPF 中心 | XDP / AF_XDP・TC BPF | struct_ops / TCX / BPF qdisc / netkit
MEMORY | page-centric driver-local recycle | page_pool が利用可能 | netmem / memory providers / device memory
DRIVER FRAMEWORK | net_device 中心 | switchdev / devlink / phylink | queue/NAPI objects・YNL-described APIs
CONTROL PLANE | global RTNL 依存が大きい | global RTNL が依然中心 | per-netns / fine-grained / RTNL-less paths
OBSERVABILITY | logs / counters / tracing の個別利用 | BPF / BTF ecosystem が拡大 | typed drop reason + queue/NAPI/memory identity
v5.0 は第 2 の起点ではなく、XDP / AF_XDP、switchdev / devlink、page_pool など programmable / offload / memory infrastructure がすでに成立した中間観測点として置く。

## Slide 8: Part II — 4 つの architecture era
kernel major version ではなく、外部の圧力に対して
何を解こうとしたかで区切る

## Slide 9: 外部の圧力から architecture response へ
Part II — Era
Era 1 ～2014
Queue & scalability foundation
圧力
10/40GbE・multicore・container・datacenter latency
代表 milestone
BQL, CoDel/fq_codel, TSQ, pacing, namespace/setns, VXLAN, nftables, eBPF foundation
Era 2 2015–2018
Programmable datapath
圧力
cloud networking・high packet rate・SmartNIC/offload・kernel-bypass pressure
代表 milestone
TC BPF, XDP, cgroup/LWT BPF, SOCKMAP, switchdev, devlink, AF_XDP, page_pool
Era 3 2019–2022
Programmability becomes infrastructure
圧力
hyperscale operations・protocol experimentation・100GbE 級・typed tooling
代表 milestone
BTF ecosystem, struct_ops, SK_LOOKUP, MPTCP, BIG TCP, io_uring networking, drop reason, devlink health
Era 4 2023～
Explicit placement & scoped control
圧力
accelerator/device memory・400GbE 級・heterogeneous execution・global-lock scalability
代表 milestone
netmem, memory providers, Device Memory TCP, netdev-genl queue/NAPI, queue leasing, per-netns RTNL, BPF qdisc, YNL
Era 間で変わった設計上の問い
How much should we queue?
Where can we program the datapath?
How do those mechanisms become reusable infrastructure?
How explicitly can placement, lifetime and synchronization be controlled?
Notes: 境界は重なり、ある era で始まった仕組みは後続 era でも継続して発展する。矢印は feature dependency ではなく支配的な設計課題の変化。

## Slide 10
Explicit resource / control contracts let execution and memory models coexist (2011–2026)
Linux networking milestones by architecture axis, set against the four architecture eras and X.0 releases · canonical edition r52
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
PERFORMANCE
DQL / BQL
3.3
CoDel / fq_codel
3.5
TSQ
3.6
SO_BUSY_POLL
3.11
sch_fq / TCP pacing
3.12
SO_TXTIME / EDT / taprio
4.19 / 4.20
BIG TCP
5.19
BIG TCP extensions
6.3 · 7.0 · 7.3-rc
io_uring SEND_ZC / multishot recv
6.0
dev_queue_xmit() llist
6.19
cake_mq
7.0
PROGRAM- MABILITY
eBPF foundation
3.15 · 3.18
TC BPF
4.1
TCX
6.6
netkit
6.7
cgroup / LWT BPF
4.10
SOCK_OPS / SOCKMAP
4.13 / 4.14
BPF struct_ops
5.6
BPF qdisc
6.16
SK_LOOKUP
5.9
XDP
4.8
XDP devmap / cpumap
4.14 / 4.15
XDP multi-buffer
5.18
MEMORY
AF_XDP
4.18
AF_XDP multi-buffer
6.6
page_pool
4.18
netmem
6.9
Device Memory TCP RX · TX
6.12 · 6.16
devmem RX buffers > PAGE_SIZE
7.3-rc
page_pool memory-provider hooks
6.15
large RX buffers (providers / ZCRX)
7.0
io_uring ZCRX
6.15
RX HW queue leasing
7.1
CONTROL PLANE
namespace FD / setns()
3.0
nftables (dev. from 2008)
3.13
nexthop objects
5.3
per-netns RTNL
6.13
further RTNL breakup
6.15
RTNL-less FIB rules
7.3-rc
per-netns netdev unregistration
7.3-rc
YNL tooling
6.3
OBSERV- ABILITY
queue/NAPI/page_pool netdev-genl
6.8
kprobe BPF
4.1
BTF
4.18
structured drop reason
5.17
drop-reason expansion
5.19
qdisc-drop tracepoint
7.1
DRIVER FRAMEWORK
switchdev
3.19
devlink
4.6
devlink health
5.1
phylink
4.14
Net DIM
4.16 · 5.3
netdevsim
4.16
ethtool netlink
5.6
auxiliary bus
5.11
threaded NAPI
5.12 · 6.19
Rust phylib
6.8
Legend
approx. development start → first canonical release
successive milestones
architecture era
X.0 release
lineage: release that a later feature builds on
development began before 2011
· ● First canonical release per Part VI; a feature keeps evolving after it. 7.3-rc = merged to mainline on 2026-08-20, final 7.3 pending.
· ○ and dashed line: approx. start of visible development (RFC / patch series); ~X.Y = kernel version then in development. Not audited; no ○ = no estimate.
· Eras follow Part II: they are set by the dominant design problem, overlap, and are not X.0 boundaries.
· Rows: representative milestones selected from Part VI, grouped by axis. Cross-cutting-domain milestones (e.g. BBR, MPTCP, VXLAN, kTLS) have no row.
~2.6.39
~3.4
~3.2
~3.8
~3.7
~4.11
~5.12
~5.16
~6.18
~6.13
~3.10
~3.18
~6.0
~6.1
~4.4
~4.7
~4.19
~6.10
~5.2
~4.5
~4.12
~5.11
~4.10
~5.16
~4.5
~6.7
~6.2
~6.13
~6.4
~6.10
~4.15
~6.2
~6.7
~6.13
~5.13
~6.2
~3.14
~4.16
~5.11
~5.17
~6.13
~3.13
~3.19
~4.15
~4.0
~4.10
~4.12
~4.15
~5.5
~5.7
~6.2
DQL / BQL
CoDel / fq_codel
TSQ
SO_BUSY_POLL
sch_fq / TCP pacing
SO_TXTIME / EDT / taprio
BIG TCP
BIG TCP extensions
io_uring SEND_ZC / multishot recv
dev_queue_xmit() llist
cake_mq
eBPF foundation
TC BPF
TCX
netkit
cgroup / LWT BPF
SOCK_OPS / SOCKMAP
BPF struct_ops
BPF qdisc
SK_LOOKUP
XDP
XDP devmap / cpumap
XDP multi-buffer
AF_XDP
AF_XDP multi-buffer
page_pool
netmem
Device Memory TCP RX · TX
devmem RX buffers > PAGE_SIZE
page_pool memory-provider hooks
large RX buffers (providers / ZCRX)
io_uring ZCRX
RX HW queue leasing
namespace FD / setns()
nftables (dev. from 2008)
nexthop objects
per-netns RTNL
further RTNL breakup
RTNL-less FIB rules
per-netns netdev unregistration
YNL tooling
queue/NAPI/page_pool netdev-genl
kprobe BPF
BTF
structured drop reason
drop-reason expansion
qdisc-drop tracepoint
switchdev
devlink
devlink health
phylink
Net DIM
netdevsim
ethtool netlink
auxiliary bus
threaded NAPI
Rust phylib
Era 1 (~2014)
Queue & scalability foundation
Era 2 (2015–2018)
Programmable datapath
Era 3 (2019–2022)
Programmability becomes infrastructure
Era 4 (2023~)
Explicit placement & scoped control
Notes: Part VI の canonical milestone を 6 軸 × 4 era で俯瞰した年表 (別添スライド)。cross-cutting domain の milestone (BBR, MPTCP, VXLAN, kTLS など) には行がない。

## Slide 11: Part III — 長期 lineage
release 順ではなく、同じ設計課題が
長期間にどう変化したかを追う

## Slide 12: Queueing: 単一 qdisc から multi-layer control へ
Part III — PERFORMANCE
PERFORMANCE
socket / transport
TSQ (3.6) · TCP pacing (3.12) · BBR (4.9) · EDT (4.20)
socket が作る burst を制限し、「いつ送るか」を扱う
∥
qdisc / scheduler
CoDel · fq_codel (3.5) · sch_fq (3.12) · CAKE (4.19) · taprio (4.20) · cake_mq (7.0)
sojourn time を feedback に delay / fairness / shaping、time-aware scheduling
∥
driver / NIC
DQL/BQL (3.3) · SO_REUSEPORT (3.9) · SO_BUSY_POLL (3.11) · dev_queue_xmit() llist (6.19)
hardware queue の outstanding bytes を accounting、CPU/queue placement、TX serialization 縮小
CoDel は queue length ではなく sojourn time を制御する転換点。fq_codel で flow isolation + AQM へ
ETF / SO_TXTIME / taprio は AQM と目的が異なり、explicit transmission-time scheduling まで広げた
mac80211 airtime / AQL (5.1 / 5.5) は bytes ではなく無線 medium 時間を resource として扱う — hidden queue を accounting 可能にする
Takeaway queue occupancy と completion を accounting / API として明示し、各 layer が backpressure と scheduling を独立に制御できるようになった

## Slide 13: Packet aggregation: GRO/GSO から BIG TCP へ
Part III — PERFORMANCE
PERFORMANCE
stack 内部の processing unit と wire packet を分離する
wire packets
GRO
large skb
GSO / TSO
wire packets
BIG TCP lineage — 64 KiB 制約の緩和
5.19
IPv6 BIG TCP
gro_max_size / gso_max_size > 65536
6.3
IPv4 BIG TCP
7.0
IPv6 BIG TCP without synthetic HBH jumbo header
7.3-rc
BIG TCP over VXLAN / GENEVE
mainline; final pending
BIG TCP は wire MTU を巨大化する機能ではなく、kernel 内部の packet-processing unit を大きくする機能 — jumbo frame の別名ではない
UDP GRO/GSO (5.0) や PPPoE GRO/GSO も同じ軸で per-packet cost を減らすが、BIG TCP の派生ではない
Takeaway aggregation は explicit contract の系列ではなく、1 回の stack traversal で扱う processing unit を拡大する並行系列

## Slide 14: BPF: packet filter から stack extension へ
Part III — PROGRAMMABILITY
PROGRAMMABILITY
classic BPF
socket packet filter
internal eBPF ISA
3.15
bpf() / maps / verifier
3.18 — FD-backed object
SO_ATTACH_BPF / TC BPF
3.19 / 4.1
BPF core / verifier / maps
packet / datapath
XDP (4.8), TC BPF, direct packet access (4.7), flow dissector (4.20)
socket / lookup
cgroup / LWT (4.10), SOCK_OPS (4.13), SOCKMAP (4.14), SK_MSG (4.17), SK_LOOKUP (5.9)
protocol algorithms
struct_ops / TCP CC (5.6) — typed operations を verified BPF で実装
virtual devices / queue control: TCX (6.6) · netkit (6.7) · BPF qdisc (6.16) · netfilter programs (6.4)
Takeaway extension point、program type、map、typed operations を API / object として明示 — language の置換ではなく verified execution contract と attachment model の一般化
Notes: 下段は上段の単純な後継ではなく、5.x〜6.x にかけて適用範囲と attachment point が独立・並行して追加された。SOCK_OPS は packet hook ではなく transport lifecycle hook。

## Slide 15: XDP / AF_XDP: placement と ownership
Part III — PROGRAMMABILITY
PROGRAMMABILITY
XDP at driver RX (4.8) — skb 構築前の RX buffer で verified BPF を実行
XDP_PASS
通常 stack へ
XDP_DROP
早期破棄
XDP_TX
受信 device から送り返し
XDP_REDIRECT
DEVMAP (4.14) / CPUMAP (4.15) / XSK map
高速性は「BPF だから」ではなく、skb allocation 以前という placement と redirect 先を明示する object / API から来る
multi-buffer / frags (5.18) で non-linear packet を扱える一般的な RX representation へ
XDP metadata / RX hints: HW timestamp・RSS hash・VLAN 等を packet bytes とは別 contract で BPF へ渡す
AF_XDP (4.18) — RX queue ↔ UMEM / userspace buffer の binding
userspace
UMEM + XSK socket
kernel / driver
RX queue
FILL ring 使用可能 frame を供給 →
RX ring ← 受信 descriptor
TX ring 送信 descriptor →
COMPLETION ring ← 完了通知
zero-copy mode では UMEM frame と RX queue を直接結び付けるため、queue binding と memory ownership が correctness の一部になる
AF_XDP multi-buffer (6.6)、virtio-net AF_XDP RX ZC (6.11)
Takeaway verified execution point に加え、redirect target・RX queue・UMEM ownership を object / assignment として明示し、kernel path と userspace path の共存を可能にした

## Slide 16: Packet memory: page_pool → netmem → providers
Part III — MEMORY
MEMORY
page_pool
4.18 — RX memory lifecycle の共通化
netmem
6.9 — struct page と packet memory を同一視しない
Device Memory TCP RX / TX
6.12 / 6.16 — system RAM を経由しない path
memory-provider hooks
6.15 — devmem TCP と io_uring ZCRX を共通 contract へ
Layer | 役割 | 代表
page_pool | RX fast path の allocator / recycler — allocation・DMA-aware recycling・in-flight lifecycle | page_pool (4.18), introspection (6.8)
netmem | memory representation — 「page であること」ではなく access / lifetime operation で memory を扱う | netmem_ref (6.9)
memory provider | allocation / lifetime provider — page allocator・device memory・io_uring memory を同じ RX lifecycle へ | memory_provider_ops (6.15)
queue binding / leasing | assignment — どの RX queue がその memory domain を使うか | devmem binding, ZCRX, RX HW queue leasing (7.1)
Takeaway packet buffer の lifetime・provider・queue assignment を driver-private convention から共通 contract へ移した
Notes: Device Memory TCP RX (6.12) は専用経路で先行し、6.15 で provider API を一般化 (consumer-specific path の先行 → provider API の一般化)。7.0 large RX buffers / 7.3-rc devmem buffers > PAGE_SIZE は buffer geometry を control-plane contract にした。

## Slide 17: Zero-copy と io_uring networking
Part III — MEMORY / PERFORMANCE
MEMORY
TCP MSG_ZEROCOPY
4.14 — send-side copy avoidance
TCP_ZEROCOPY_RECEIVE
4.18 — RX payload を mapping で渡す
io_uring SEND_ZC / multishot
6.0 — registered resources + async completion
io_uring ZCRX
6.15 — RX queue と userspace memory を直結
traditional
NIC
system RAM
CPU / copy / mapping
GPU / accelerator
device-memory path (Device Memory TCP)
NIC
device memory
GPU / accelerator
operation completion と memory lifetime completion の分離 — MSG_ZEROCOPY は error queue、SEND_ZC は zero-copy completion で「buffer 再利用可」を別途通知
TCP_ZEROCOPY_RECEIVE は transparent optimization ではなく、memory layout と socket consumption semantics を API へ露出する contract (recv_skip_hint)
ZCRX では RX queue / page_pool / memory provider と registered userspace memory を接続 — queue ownership と buffer lifetime が io_uring object model の外部条件になる
Takeaway socket I/O を submission / completion と registered resources に分解し、ZCRX では queue と buffer / memory-provider の関係まで明示する方向へ

## Slide 18: Routing / TC / offload: 2 つの control path
Part III — CONTROL PLANE
CONTROL PLANE
bridge / FIB / VLAN objects
bridge VLAN filtering (3.9) · MPLS (4.1) · VRF (4.3) · nexthop objects (5.3)
switchdev notifications / objects
kernel canonical state → switch driver
TC classifier / actions
Flower (4.2) · mirred / vlan / tunnel_key · ct action (5.3)
ndo_setup_tc / flow-block callbacks
flow_rule 等の共通表現を介して driver へ
switch / NIC driver → hardware
switchdev と TC offload を一本の経路として扱わない — kernel API としては並行する経路が driver / hardware で合流し得る
nexthop object (5.3): route に埋め込まれた nexthop を ID 付き reusable object へ。ECMP group 変更が「多数の route 書き換え」から「共有 object の更新」へ。ASIC の adjacency table とも対応しやすい
offload は TC rule を hardware-native rule に置換するのではなく、kernel canonical state + optional hardware execution — 何が offload 可能か・一部 unsupported 時の扱い・stats の読み出し元が contract になる
Takeaway forwarding semantics を kernel の canonical state として保ちながら、bridge / FIB / TC policy を software または hardware execution へ写像できるようになった

## Slide 19: Routing object・YNL・RTNL scope 縮小
Part III — CONTROL PLANE
CONTROL PLANE
routing object
route → embedded nexthop
IPv4 route-cache removal (3.6)
route → reusable nexthop object → group / resilient group (5.3)
Netlink API — YNL (6.3)
YAML specification
UAPI
policy
generated helper
documentation
userspace client
netdev family が queue / NAPI / page_pool を object として公開。WireGuard も YNL-described に (6.19)
RTNL scope
global RTNL
unlocked operations / RCU readers
per-netns RTNL (6.13～)
further RTNL breakup (6.15)
RTNL-less FIB rule updates / per-netns netdev unregistration (7.3-rc)
Takeaway Netlink message format より shared mutable state の保護範囲を縮小することが主眼 — routing object と synchronization scope を明示し、global RTNL dependency を縮小
Notes: per-netns RTNL は 6.13 で完成した機能ではなく、複数 release にまたがる migration。7.3 を「完了」と呼ぶ根拠ではない。

## Slide 20: netfilter: rule engine から fast path へ
Part III — CONTROL PLANE
CONTROL PLANE
iptables / ebtables / arptables
family ごとの xtables
nftables core
3.13 — expression / VM, sets / maps, transactional update
ingress hook / netdev family
4.2 (egress 5.16)
flowtable
4.16 software fast path → 5.5 HW offload
flowtable — policy と fast path の分離
ingress
flowtable lookup
classic forwarding
policy / conntrack
fast forwarding
neigh_xmit()
miss
hit
flow add (established)
conntrack は置換されていない — state / NAT / mark / lifetime を nftables・TC ct・BPF kfunc・flowtable が共有する substrate
HW offload (5.5) は flow を flow_rule として driver へ写像。投入は非同期で、完了まで software path を通る packet もある
BPF / XDP も nftables の置換ではない — bpfilter は 6.8 で削除、定着したのは conntrack kfunc・BPF_PROG_TYPE_NETFILTER (6.4) の相互乗り入れ
Takeaway policy representation・transactional update・shared flow state・fast-path eligibility・execution placement が明示化され、slow / fast / hardware path が共存

## Slide 21: Virtual networking: datapath と queue assignment
Part III — cross-cutting: VIRTUAL / OVERLAY
network namespace / setns()
3.0
VXLAN · Geneve
3.7 · 3.18
ipvlan
3.19
vDPA bus
5.7
netkit
6.7
RX HW queue leasing
7.1
VM datapath
virtio-net ∥ vhost ∥ vDPA ∥ SR-IOV / VFIO
AF_XDP zero-copy と相互作用
virtio-net AF_XDP RX ZC (6.11)
representor: VF/SF port を host 側 net_device として表現
container datapath
veth ∥ netkit / BPF-native path
netkit は veth の単純な後継ではない
peer device 内部に BPF execution point
per-CPU backlog overhead の削減
queue / zero-copy assignment
AF_XDP / io_uring ↔ RX HW queue leasing
virtual-device queue と physical queue の対応を明示
queue-bound API を container / virtual device 側から利用可能に
TX queue leasing は未 merge
Takeaway full kernel bypass ではなく、kernel の control / protection model を維持しながら data movement と datapath overhead を減らす選択肢を増やした

## Slide 22: TCP / UDP / transport: protocol semantics 自体の並行進化
Part III — cross-cutting: TRANSPORT
Theme | Representative milestones | 何を変えたか
connection establishment | TFO client / server (3.6 / 3.7) | handshake と application data の境界、early data
congestion control / feedback | DCTCP (3.18) ∥ BBR (4.9) ∥ PLB (6.2) ∥ AccECN (6.18 / 7.0) | ECN feedback、bandwidth / RTT model、ECMP path 再選択、CE feedback の情報量
multipath | MPTCP (5.6～) | 1 つの logical connection の下に subflow / address / path-manager state
authentication | TCP-AO (6.7) | MD5 signature の後継、key-management model
socket / lifecycle | TCP_REPAIR、TSQ、pacing、SOCK_OPS (4.13) | checkpoint / restore、socket 側 buffering 制限、rate-controlled transmission
MPTCP object model
byte stream → MPTCP connection / data sequence space → subflow A / B → path A / B
Path Manager: endpoint object, ADD_ADDR / REMOVE_ADDR, subflow create / destroy
TCP 上で使われるという理由だけで memory / aggregation / programmability の milestone をここへ再収容しない — BIG TCP、Device Memory TCP、struct_ops CC、ZCRX は別の lineage
UDP: MSG_ZEROCOPY (5.0) と GRO/GSO は protocol semantics の変更ではなく PERFORMANCE milestone
Takeaway transport は explicit-contract thesis だけでは説明しない — connection / congestion / path / feedback semantics 自体を更新する並行系列

## Slide 23: SECURITY: semantics / state と execution placement の分離
Part III — cross-cutting: SECURITY
kTLS
TLS record state on TCP socket
kTLS TX (4.13) — handshake は userspace、record datapath は kernel
kTLS RX (4.17)
TLS device offload TX / RX (4.18 / 4.19)
TLS_SW と TLS_HW は同じ API に対する execution placement の違い
XFRM / IPsec
SA + policy = kernel canonical state
crypto offload API — xfrmdev_ops (4.12): NIC が encrypt / decrypt
packet offload (6.2): SA + policy を NIC と同期し、encapsulation / policy execution まで NIC へ
rekey / lifetime / policy synchronization が contract の中心
WireGuard
peer / key / allowed-IP + netdevice
5.6 — L3 secure tunnel を通常の network device driver として実装
RTNL / genl / UDP tunnel API / GRO-GSO / NAPI へ統合
XFRM の次世代でも offload lineage でもない — SECURITY と VIRTUAL / OVERLAY の交差点
Takeaway 暗号方式の変遷ではなく、security state / policy を kernel が保持したまま software・accelerator・NIC のどこで実行するかを明示的な contract で選べるようになった

## Slide 24: Part IV — Network device driver framework
driver-local な実装知識が、
共通 framework / object / API へどう引き上げられたか

## Slide 25: driver-local convention から共通 contract へ
Part IV — DRIVER FRAMEWORK
DRIVER FRAMEWORK
driver-local convention
queue accounting
DQL / BQL 3.3
accounting (backpressure)
link topology
phylink 4.14
API / synchronization
switch datapath
switchdev 3.19
object / synchronization
device control / health
devlink / devlink health 4.6 / 5.1
object / API / lifetime
interrupt moderation
DIM 4.16 → 5.3
measurement → policy → driver setting
packet memory
page_pool → netmem 4.18+
lifetime / object
queue / NAPI identity
netdev-genl 6.8+
object / assignment
NIC configuration
ethtool netlink / YNL 5.6
structured API
Takeaway driver-private だった state / resource / algorithm boundary を kernel 共通 contract へ引き上げ、複数 driver・hardware・execution model から再利用可能にした
Notes: これらは別々の subsystem で、一つの framework が他を置き換えた歴史ではない。netdevsim (4.16) は hardware なしに framework API を検証する test device、auxiliary bus (5.11) は driver composition / lifetime contract。

## Slide 26: Modern driver contracts
Part IV — DRIVER FRAMEWORK
DRIVER FRAMEWORK
devlink — device-wide control object
PCI / physical device → devlink
ports / representor
resources (TCAM 等の有限 resource)
parameters / regions
health reporters: diagnose / dump / recover (5.1)
datapath 自体は提供しない。switchdev / TC offload が「どこで forwarding を実行するか」、devlink は resource / configuration / health lifecycle
netdev-genl — queue / NAPI identity (6.8+)
physical netdev
NAPI object
RX queue object
TX queue object
page_pool identity / stats (6.8)
AF_XDP、ZCRX、memory providers、queue leasing のように特定 queue へ resource を binding する API が増えると、queue を安定して指す control-plane identity が必要になる
execution context / capability
threaded NAPI (5.12): softirq ではなく kthread で poll — execution context の選択肢
threaded busy-poll (6.19): NAPI 単位で thread / affinity / scheduler policy を割り当てる contract
XDP features: binary な「XDP 対応」から redirect / ndo_xmit / zero-copy 等を machine-readable に公開
Rust PHY abstractions (6.8): C subsystem の ownership / lifetime rule を Rust type system へ写像
netdevsim (4.16) / auxiliary bus (5.11): API 検証と driver composition
Takeaway control plane は capability + resource identity + assignment を別々に問い合わせられるようになった

## Slide 27: Part V — Observability / Explainability
programmable / offloaded / zero-copy path を
operationally explainable にする evidence layer

## Slide 28: Observability: 並行する evidence を相関する
Part V — OBSERVABILITY
OBSERVABILITY
Primitive | 主に提供するもの | 境界 / 注意点
BTF (4.18) | kernel type / field metadata — CO-RE relocation | runtime event や packet trajectory 自体は記録しない
eBPF tracing (kprobe BPF 4.1) | attach point での event / state | coverage、attach point、権限、overhead に依存
skb_drop_reason (5.17 / 5.19) | 対応箇所での structured drop reason | 全 drop path が必ず reason を付与するわけではない
timestamping | 特定地点での時刻情報 (SO_TIMESTAMPING / PHC) | clock、取得地点、HW/SW semantics に依存
netdev-genl (6.8) / qdisc-drop tracepoint (7.1) | queue / NAPI / page_pool の identity・state・stats | 可視化できることと ownership / configuration を変更できることは別
Tool の case study
pwru function-level trajectory を広く探索する debugger
Retis networking event / skb metadata / OVS-OVN context を意味的に enrich して相関
cross-layer packet journey は単一 primitive の機能ではなく、tool が identifier・event・timestamp・metadata を相関して推論する目標
Observability は 7 番目の contract form ではなく、resource / control contract と runtime behavior を検証する evidence layer
IOAM は kernel 内部を外から観測するのではなく、network path 上で telemetry を packet 自身へ運ぶ
Takeaway 「counter → drop reason」の一本道ではなく、counter・tracepoint・structured reason・identity が併存し、問いに応じて異なる evidence を提供する

## Slide 29: Synthesis — thesis への回帰と未完の仕事
何が明示されたから、何が共存できたか

## Slide 30: contract が共存を可能にした接続点
Synthesis
明示化された対象 | Contract の lineage | その接続点で共存できるようになったもの
queue occupancy | DQL/BQL → TSQ / sch_fq / pacing | socket・qdisc・driver が backlog を別々の層で制御する multi-layer control
execution point | bpf() / maps / verifier → XDP・TC・cgroup・socket hooks → struct_ops / TCX / BPF qdisc | built-in stack と verified program が同じ packet・socket・algorithm を扱う
packet memory | page_pool → netmem → memory providers | system-RAM page、userspace buffer、device memory が同じ RX architecture に接続
queue identity | AF_XDP queue / UMEM binding → netdev-genl queue/NAPI → RX HW queue leasing | NIC queue を kernel stack、AF_XDP、ZCRX、device-memory path、virtual device が使い分ける
forwarding / device state | switchdev・devlink → representor / TC offload → XFRM packet offload | canonical semantics を保持しながら software path と hardware path を選べる
control-plane state | nexthop objects → YNL → per-netns RTNL | reusable object / machine-readable API / narrower lock scope で configuration を並行化
policy / flow state | nftables → conntrack consumers → flowtable / HW offload | transactional policy と shared state を保ちながら slow / fast / hardware path を選択
security state / policy | kTLS / XFRM / WireGuard | kernel-visible security state を保ちつつ software / NIC execution または netdevice integration を選択
Notes: 各行は「一つの contract が後続機能を直接生んだ」という因果ではなく、共存を可能にした architecture 上の接続点。OBSERVABILITY は独立した行ではなく、全行にかかる evidence layer。

## Slide 31: contract に還元しない並行系列
Synthesis
(2) transport / protocol semantics
TFO · DCTCP · BBR · MPTCP · PLB · AccECN · TCP-AO
接続確立、輻輳制御、multipath、feedback、authentication の semantics 自体を更新
(3) processing unit の拡大
GRO/GSO · UDP GRO · BIG TCP
1 回の処理で扱う単位を拡大 — contract 化ではなく processing-unit expansion
(4) implementation scalability
dev_queue_xmit() llist (6.19) · route-cache removal (3.6)
contract を変えずに実装を速くする変更
(1) resource / control contract の明示化 — 本書の中心 thesis。どの系列を説明しているかを限定した上で成り立つ
routing / forwarding は第 5 の並行系列ではなく、CONTROL PLANE と VIRTUAL / OVERLAY、PROGRAMMABILITY / DRIVER FRAMEWORK が交差する connection point
これらは thesis の例外ではなく、別の説明を要する並行系列 — thesis は未来予測ではなく既存 milestone を横断した説明モデル

## Slide 32: 未完の仕事 — explicit contracts がまだ届いていない箇所
Synthesis — open questions
TX 側の queue assignment
RX HW queue leasing は 7.1 に入ったが TX queue leasing は未 merge。assignment contract は RX 側に偏っている
global synchronization の縮小
per-netns RTNL は一括置換ではなく複数 release にわたる migration。7.3-rc の RTNL-less FIB rule / netdev unregistration は途中経過
異種 memory の一般化
netmem (6.9) と provider hooks (6.15) は boundary を確定。残る課題はより多くの driver / memory type の provider-aware 化
execution placement の共通化
switchdev path と TC offload path は並行経路のまま。software / hardware のどちらで実行するかを扱う単一の contract はない
observability の coverage
drop reason はすべての drop path に付くわけではなく、cross-layer packet journey は tool 側の推論に依存
Rust
PHY / core abstraction が中心で、一般的な high-performance NIC driver が Rust へ移行した段階ではない
将来の release で評価が変わり得るため、確定史ではなく open questions として扱う

## Slide 33: まとめ
Synthesis
1
置き換えではなく共存
system-RAM + skb path は残り、AF_XDP・device memory・io_uring ZCRX・programmable / offloaded path が同じ device 上で選択・共存できる architecture へ拡張した
2
それを可能にしたのは explicit contracts
driver-private / implicit / global だった state を object・accounting・API・assignment・lifetime・synchronization として明示した箇所が、新しい path の接続点になった
3
並行系列と evidence layer
transport semantics、processing unit、implementation scalability は別の系列。observability は contract と runtime behavior を検証する evidence layer
Era 1: How much should we queue? → Era 4: How explicitly can placement, lifetime and synchronization be controlled?

## Slide 34: Thank you
release attribution の正本は Part VI、commit-level provenance は Part VII (48 anchors, upstream 照合済み)
docs.kernel.org/networking — netlink_spec/netdev, page_pool, devlink, switchdev, mptcp, msg_zerocopy